PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Agata Chrzanowska

ul. Piwna 3, Działdowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI URZĄDZONEJ

PRZY UL. PODKOWIŃSKIEGO

W DZIAŁDOWIE

WYKONAŁA:

inż. arch. krajobrazu Agata Chrzanowska

DZIAŁDOWO, 2010

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Część opisowa

2.1. Określenie lokalizacji- charakterystyka terenu

  - Inwentaryzacja terenu

  - Wytyczne do projektowania, program użytkowy

  - Koncepcja zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka zaprojektowanych roślin

  - Sposoby wykonania

  - Wykaz projektowanej roślinności

  - Wykaz elementów małej architektury

3.     Część graficzna

- Mapa nr 1- mapa syt.- wys. skala 1:500

- Rys. nr 1: wzory elementów placu zabaw

- Rys. nr 2: wzór elementów małej architektury

- Rys. nr 3: trejaż

- Rys. nr 4: PLANSZA I – projekt zagospodarowania terenu

- Rys. nr 5: PLANSZA II- wymiarowanie ścieżek i rabat

- Przekrój poprzeczny drogi żwirowej

4. Kosztorys

1. Wstęp

W mieście występują dwa rodzaje zbiorowisk roślinnych - zieleń urządzona oraz roślinność spontaniczna.

Zieleń urządzona to obszary całkowicie ukształtowane przez człowieka pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków oraz stale pielęgnowane. Mamy więc w miastach parki spacerowe, trawniki, ozdobne klomby, zieleń wzdłuż ulic itp. Tereny te są regularnie koszone i przycinane a liście i skoszona trawa są usuwane.

Funkcje terenów zieleni urządzonej:

1. Biologiczna i zdrowotna:

- ochrona przed kurzem, dymem,

- osłona od wiatrów,

- tłumienie hałasów,

- oczyszczenie powietrza z dwutlenku węgla i wydzielenie tlenu,

- regulowanie wilgotności gleby i powietrza,

- stwarzanie korzystnego mikroklimatu.

2. Estetyczna i plastyczna:

- zieleń wprowadza urozmaicenie i koloryt,

- stwarza ciekawy kontrast z zabudową miejską,

- tworzy ciekawe wnętrza,

- wpływa na kształtowanie się estetycznego krajobrazu miasta.

3. Wypoczynkowa:

- wypoczynek bierny- parki, bulwary, skwery,

- wypoczynek czynny- tereny sportowe.

2. Część opisowa

2.1. Określenie lokalizacji i opis terenu.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w północno- wschodniej części miasta Działdowo,  na skraju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, działka nr 644. Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Działdowo.  Teren w kształcie trójkąta. Przestrzeń jest dobrze nasłoneczniona. Od strony południowej teren graniczy z ulicą Podkowińskiego, od wschodu z ul. Fałata, od północy i zachodu z zabudową szeregową. Zasięg opracowania widoczny na mapie nr 1.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada wyraźnej funkcji jaką ma pełnić.

Celem pracy jest „uaktywnienie” terenu i nadanie  mu cech rekreacyjnych i wypoczynkowych.

2.2. Inwentaryzacja terenu

W czerwcu 2010 roku, na wyraźnie określonym obszarze, dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego.

Na określonym obszarze znajdują się trzy krzewy śliwy ałyczy oraz drzewa i krzewy rosnące na skarpie na przeciw domów szeregowych.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują wydeptane ścieżki, oznaczone na planszy nr I jako istniejące. Zostały zaadaptowane w projekcie koncepcyjnym. Istniejący teren jest płaski z wyraźnym podziałem na dwie części o różnych poziomach wysokościowych. Część wschodnia jest niżej położona  niż część zachodnia.

2.3. Wytyczne do projektowania

- nadanie funkcji rekreacyjnej poprzez wprowadzenie ścieżek spacerowych,

- wprowadzenie elementów małej architektury: ławki,  kosze na śmieci,

- utworzenie placu zabaw,

-wyrównanie terenu do jednego poziomu,

- stworzenie miejsca do czynnego wypoczynku: boisko do siatkówki, plac zabaw

- wprowadzenie atrakcyjnej roślinności, odpornej na warunki miejskie,

- wprowadzenie roślinności wysokiej oddzielającej obszar objęty opracowaniem od ul. Podkowińskiego.

2.4. Koncepcja zagospodarowania terenu

Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne opracowane dla terenu objętego projektem stworzono koncepcję zagospodarowania. Koncepcja stała się bazą wyjściową do wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Cały teren należy wyrównać do jednego poziomu, tak aby nie powstały znaczna różnica między częścią wschodnią, a zachodnią.

Ważnym elementem była adaptacja istniejących wydeptanych ścieżek oraz wprowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych w celu nadania cech funkcji rekreacyjnej.

Wszystkie ścieżki wykonane są z zagęszczonej pospółki. Nowo projektowane ścieżki spacerowe mają szerokość 170cm, natomiast projektowana droga wzdłuż zabudowy szeregowej- 400cm.

Wzdłuż projektowanych alejek zaprojektowano drzewa alejowe z ciekawym kolorem liści, ławki oraz kosze na śmieci.

W części wschodniej wzdłuż ulicy Fałata znajdować się będzie plac zabaw z zestawem baszta, piaskownicą, wazką, huśtawką i bujaczką typu sprężyna. Elementy placu zabaw widoczne są na rys. nr 1. Plac zabaw otoczony będzie roślinnością liściastą i iglastą oraz istniejącymi krzewami dzikiej śliwki. Na terenie placu zabaw znajdować się będzie 6 ławek oraz dwa kosze.

Wzdłuż ulicy Podkowińskiego rosnąć będą rośliny rosnące do 2-3m. zaprojektowano je aby częściowo zasłonić niekorzystny widok na pobliskie garaże oraz stworzyć wizualne zamknięcie skweru.

Wejścia od strony ulicy Podkowińskiego zaakcentowano grupami roślinnymi.

W części zachodniej projektowanego terenu znajdować się będzie boisko do piłki siatkowej z naturalną, trawiastą nawierzchnią. Przy boisku powstało kameralne miejsce z kilkoma ławkami do oglądania rozgrywek meczowych. Miejsce to będzie podkreślone czterema drzewami głogu pośredniego odm. ‘Paul’s Scarlet’.

Ciekawym akcentem architektonicznym będą dwa trejaże o konstrukcji drewnianej. Wymiary trejażu przedstawiono na rys. trejaż będzie porośnięty powojnikiem botanicznym.

Wzór małej architektury znajduje się na rys. nr 2.

Zaprojektowana przestrzeń stwarza miejsce do aktywnego spędzania czasu dla okolicznych mieszkańców.

2.5. Charakterystyka zaprojektowanych roślin

Wszystkie zaprojektowane rośliny przystosowane są do warunków miejskich. Są odporne na suszę, mróz i nie wymagają intensywnej pielęgnacji.  Rośliny zaprojektowano w ten sposób, aby były atrakcyjne przez cztery pory roku.

Są to rośliny:

- kwitnące (atrakcyjne od wiosny do jesieni),

- rośliny przebarwiające się w okresie jesiennym,

- owocujące, które będą ozdobą jesienią i zimą,

- o ozdobnych liściach,

- rośliny pnące

- zimozielone- atrakcyjne zimą.

Głównym elementem dekoracyjnym są barwne kompozycje roślinne oraz kompozycje o zróżnicowanej strukturze i formie roślin.

Przy placu zabaw powstała kompozycja z karagany syberyjskiej zaszczepionej na pniu, tawuły japońskiej ‘Goldflame’, derenia ‘Kelseyi’ oraz krzewuszki ‘Monet’.

Wejście od ulicy Podkowińskiego- pierwsze od strony wschodniej zaprojektowano z nasadzeń jałowca sabińskiego ‘Tamariscifolia’, jałowca sabińskiego ‘Arkadia’ oraz tawuły trójpłatkowej. Środkowe wejście na projektowany teren zaakcentowano wiśnią ‘Pissardii” zaszczepionej na pniu. Tuż za wiśniami na planie koła zaprojektowano nasadzenia z pięciornika ‘Goldstar’ oraz tawuły ‘Froebelli’. Kolejną kompozycję  zaplanowano również na planie koła. Grupę roślin utworzy jałowiec płożący ‘Andora Compact’ oraz porzeczka krwista. Wzdłuż wewnętrznej linii nasadzeń znalazło się miejsce na ławki i kosze na śmieci. Ostatnie wejście od ulicy Podkowińskiego zaakcentowano nasadzeniami z jałowca łuskowego ‘Blue Carpet’, tawuły trójpłatkowej, pięciornika ‘Lovely Pink’ oraz żywotnika zachodniego ‘Smaragdt’.

Bardzo ciekawa kompozycja powstała w części zachodniej obszaru objętego opracowaniem. Nasadzenia roślinne zaprojektowano na planie koła. W centralnej części znajduje się drewniany trejaż porośnięty powojnikiem botanicznym. Przy krawędzi ścieżki  rosnąć będą rośliny bardzo małe, im dalej od części centralnej rośliny będą coraz większe. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi koła rosnąć będzie żywotnik zachodni ‘Smaragdt’.

Przy wejściu na projektowany teren od strony wschodniej zaplanowano kompozycję z tawliny jarzębolistnej, krzewuszki cudownej, berberysa ‘Bagatelle’, jałowca płożącego ‘Gold Coast’.

Skrzyżowanie ścieżek, tuż przy powyższej kompozycji, podkreślono drzewami o kulistej koronie- wiśnia ozdobna ‘Umbraculifera.

2.6. Sposoby wykonania

2.6.1. Nawierzchnia z zagęszczonej pospółki

Wytyczyć zarysy ścieżek zgodnie z projektem. Wybrać ziemię na głębokość ok. 30cm. Wybraną ziemię należy rozplanować w miejscach nasadzeń. Dolna warstwa pospółki rozścielona ręcznie- grubość po zagęszczeniu 10cm. Kolejną warstwę o frakcji 2,16mm zmieszać z piaskiem- grubość po zagęszczeniu 8cm. Poszczególne warstwy nawierzchni powinny być zagęszczone. Aby ułatwić zabiegi pielęgnacyjne na terenie parku na brzegach ścieżek żwirowych należy osadzić obrzeże betonowe o wym. 20x6cm. Obrzeże zapobiegnie przemieszczaniu się pospółki na trawnik. Obrzeże osadzić ok. 2-3cm poniżej powierzchni trawiastej- uzyskanie dokładniejszego koszenia.

2.6.2. Nasadzenia roślinne

Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych są następujące:

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione w całości ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany       palik,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

W miejscach gdzie będą sadzone byliny należy zerwać darń. Następnie teren wyrównać ziemią, która została wybrana spod ścieżek żwirowych. Miejsca wszystkich nasadzeń należy wykorować. Grubość warstwy kory to 5cm.

2.6.3. Trejaż

Wyznaczyć miejsce trejażu zgodnie z projektem.  Trejaże drewniane wykonane na słupach drewnianych z drewna sosnowego o wym. 14/14cm. Słupy połączyć z belką poprzeczną za pomocą stalowych łączników. Słupy trejażu łączyć do kotew stalowych za pomocą śrub M16, klasy 5.8. wraz z podkładkami do drewna. Kotwy stalowe zabetonować w fundamencie z betonu B15. Słupy drewniane nie mogą stykać się bezpośrednio z gruntem. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnować środkami ogólnie dostępnymi na rynku w kolorze: tikowym lub pinia.

Wszystkie elementy wykonać zgodnie z rys. nr 3.

2.6.4 Boisko do siatkówki

Boisko do siatkówki o wymiarze 9x18m, dodatkowo strefa ochronna o szerokości 2m.

Przed przystąpieniem do wykonania niwelacji należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń ( śmieci, gruz). Rozścielenie ziemi urodzajnej należy wykonać o średniej grubości 15-20 cm z nadaniem płycie boiska jednostronnego spadku wynoszącego ok. 1% w kierunku południowym. Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką.

Wysianie mieszanki traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego.

Nawierzchnia powinna spełniać optymalne warunki dla gry w piłkę siatkową.

Linie krawędziowe boisk szerokości 10cm w kolorze białym.

Wymagania dla trawy :

- mieszanka traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego przy normie

50 g /1 m2 o następującym składzie gatunkowym:

1. życica trwała - 45%,

2. kostrzewa czerwona - 25%,

3. kostrzewa trzcinowa - 10%,

4. kostrzewa owcza - 10%,

5. wiechlina łąkowa - 10%.

Boisko do siatkówki  należy wyposażyć w słupki stalowe montowane w tulejach z regulowaną wysokością mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa.

Ilość: 1 zestaw.

2.7. Wykaz projektowanej roślinności

| L.P | NAZWA POLSKA | ILOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | berberys 'bagatelle' | 24 | pojemnik C-3 |
| 2. | berberys 'erecta' | 22 | C-2 |
| 3. | berberys 'harlequin' | 10 | C-2 |
| 4. | berberys 'maria' | 3 | C-2 |
| 5. | berberys 'pink queen' | 19 | C-2 |
| 6. | berberys 'red rocket' | 2 | C-2 |
| 7. | brzoza brodawkowata 'golden cloud' | 3 | C-30 |
| 8. | dereń 'kelseyi' | 12 | C-2 |
| 9. | forsycja 'maluch' | 4 | C-3 |
| 10. | glediczja trójcierniowa 'sunburst' | 1 | C-10 |
| 11. | głóg pośredni 'paul's scarlet' | 4 | C-30 |
| 12. | jałowiec łuskowy 'blue carpet' | 9 | C-3 |
| 13. | jałowiec płożący 'andorra compact' | 20 | C-3 |
| 14. | jałowiec płożący 'arkadia' | 9 | C-3 |
| 15. | jałowiec płożący 'gold coast' | 2 | C-3 |
| 16. | jałowiec sabiński 'tamariscifolia' | 12 | C-3 |
| 17. | jarząb posp. | 3 | C-10 |
| 18. | jaśminowiec wonny | 5 | C-3 |
| 19. | karagana syberyjska 'pendula' | 5 | C-10 |
| 20. | klon 'red sunset' | 3 | C-10 |
| 21. | kosodrzewina | 10 | C-3 |
| 22. | krzewuszka cudowna | 6 | C-2 |
| 23. | krzewuszka 'monet' | 14 | C-3 |
| 24. | krzewuszka 'victoria' | 14 | C-3 |
| 25. | lilak posp. | 5 | C-3 |
| 26. | perukowiec 'golden spirit' | 4 | C-10 |
| 27. | pęcherznica kalinolistna 'diabolo' | 3 | C-3 |
| 28. | pięciornik 'goldstar' | 15 | C-2 |
| 29. | pięciornik 'kobold' | 17 | C-2 |
| 30. | pięciornik 'lovely pink' | 9 | C-2 |
| 31. | porzeczka krwista | 18 | C-3 |
| 32. | powojnik botaniczny | 6 | C-2 |
| 33. | róża okrywowa | 16 | C-2 |
| 34. | sosna czarna | 1 | C-3 |
| 35. | sosna górska | 6 | C-3 |
| 36. | sosna żółta | 1 | C-3 |
| 37. | świerk serbski | 4 | C-15 |
| 38. | tawlina jarzębolistna | 12 | C-3 |
| 39. | tawuła 'anthony waterer' | 19 | C-2 |
| 40. | tawuła 'froebelli' | 15 | C-2 |
| 41. | tawuła 'goldflame' | 19 | C-2 |
| 42. | tawuła 'goldmound' | 12 | C-2 |
| 43. | tawuła jap. 'little princess' | 27 | C-2 |
| 44. | tawuła trójłatkowa | 19 | C-2 |
| 45. | tuja zach. 'brabant' | 17 | C-20 |
| 46. | tuja zach. 'globosa' | 6 | C-15 |
| 47. | tuja zach. 'smaragdt' | 31 | C15 |
| 48. | wiśnia ozdobna 'umbraculifera' | 4 | C-20 |
| 49. | wiśnia 'pissardii' | 4 | Pa- 150cm |
| 50. | złotlin jap. 'picta' | 12 | C-3 |
| 51. | żurawka 'royal purple' | 18 | C-1 |

2.8. Wykaz elementów małej architektury

- ławka- 22szt./17szt.

- kosz na śmieci- 14szt./ 10szt.

PLAC ZABAW:

- podwójna huśtawka z belką metalową- 1szt.

- piaskownica z bali- 1szt.

- huśtawka ważka na podstawie metalowej- 1szt.

- bujaczka ‘sprężyna’- 2szt.

- zestaw baszta- 1szt.

Elementy małej architektury przedstawiono w części graficznej na rys. nr 1 i 2.

UWAGA: ZMIANY NANIESIONO KOLOREM CZEROWNYM !!!

Wykaz cen projektowanej roślinności

| L.P | NAZWA POLSKA | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | berberys 'bagatelle' | 24 | 17,5 | 420 | pojemnik C-3 |
| 2. | berberys 'erecta' | 22 | 12 | 264 | C-2 |
| 3. | berberys 'harlequin' | 10 | 8 | 80 | C-2 |
| 4. | berberys 'maria' | 3 | 17,5 | 52,5 | C-2 |
| 5. | berberys 'pink queen' | 19 | 8 | 152 | C-2 |
| 6. | berberys 'red rocket' | 2 | 12 | 24 | C-2 |
| 7. | brzoza brodawkowata 'golden cloud' | 3 | 180 | 540 | C-30 |
| 8. | dereń 'kelseyi' | 12 | 12 | 144 | C-2 |
| 9. | forsycja 'maluch' | 4 | 8 | 32 | C-3 |
| 10. | glediczja trójcierniowa 'sunburst' | 1 | 47 | 47 | C-10 |
| 11. | głóg pośredni 'paul's scarlet' | 4 | 180 | 720 | C-30 |
| 12. | jałowiec łuskowy 'blue carpet' | 9 | 13 | 117 | C-3 |
| 13. | jałowiec płożący 'andorra compact' | 20 | 13 | 260 | C-3 |
| 14. | jałowiec płożący 'arkadia' | 9 | 13 | 117 | C-3 |
| 15. | jałowiec płożący 'gold coast' | 2 | 13 | 26 | C-3 |
| 16. | jałowiec sabiński 'tamariscifolia' | 12 | 13 | 156 | C-3 |
| 17. | jarząb posp. | 3 | 38 | 114 | C-10 |
| 18. | jaśminowiec wonny | 5 | 7 | 35 | C-3 |
| 19. | karagana syberyjska 'pendula' | 5 | 48 |  | C-10 |
| 20. | klon 'red sunset' | 3 | 68 | 204 | C-10 |
| 21. | kosodrzewina | 10 | 10 | 100 | C-3 |
| 22. | krzewuszka cudowna | 6 | 8 | 48 | C-2 |
| 23. | krzewuszka 'monet' | 14 | 16 | 224 | C-3 |
| 24. | krzewuszka 'victoria' | 14 | 10 | 140 | C-3 |
| 25. | lilak posp. | 5 | 12 | 60 | C-3 |
| 26. | perukowiec 'golden spirit' | 4 | 48 | 192 | C-10 |
| 27. | pęcherznica kalinolistna 'diabolo' | 3 | 7 | 21 | C-3 |
| 28. | pięciornik 'goldstar' | 15 | 8 | 120 | C-2 |
| 29. | pięciornik 'kobold' | 17 | 12 | 204 | C-2 |
| 30. | pięciornik 'lovely pink' | 9 | 8 | 72 | C-2 |
| 31. | porzeczka krwista | 18 | 12 | 216 | C-3 |
| 32. | powojnik botaniczny | 6 | 12,5 | 75 | C-2 |
| 33. | róża okrywowa | 16 | 12 | 192 | C-2 |
| 34. | sosna czarna | 1 | 13 | 13 | C-3 |
| 35. | sosna górska | 6 | 20 | 120 | C-3 |
| 36. | sosna żółta | 1 | 13 | 13 | C-3 |
| 37. | świerk serbski | 4 | 48 | 192 | C-15 |
| 38. | tawlina jarzębolistna | 12 | 48 | 576 | C-3 |
| 39. | tawuła 'anthony waterer' | 19 | 7 | 133 | C-2 |
| 40. | tawuła 'froebelli' | 15 | 7 | 105 | C-2 |
| 41. | tawuła 'goldflame' | 19 | 7 | 133 | C-2 |
| 42. | tawuła 'goldmound' | 12 | 7 | 84 | C-2 |
| 43. | tawuła jap. 'little princess' | 27 | 7 | 189 | C-2 |
| 44. | tawuła trójłatkowa | 19 | 7 | 133 | C-2 |
| 45. | tuja zach. 'brabant' | 17 | 48 | 816 | C-20 |
| 46. | tuja zach. 'globosa' | 6 | 28 | 168 | C-15 |
| 47. | tuja zach. 'smaragdt' | 31 | 28 | 868 | C15 |
| 48. | wiśnia ozdobna 'umbraculifera' | 4 | 180 | 720 | C-20 |
| 49. | wiśnia 'pissardii' | 4 | 48 | 192 | Pa- 150cm |
| 50. | złotlin jap. 'picta' | 12 | 8 | 96 | C-3 |
| 51. | żurawka 'royal purple' | 18 | 5,6 | 100,8 | C-1 |

CZĘŚĆ GRAFICZNA

WZORY ELEMENTÓW PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

ZESTAW BASZTA- nr katalogu B10 NOVUM

KONIK- nr katalogu 032 NOVUM

SKUTER- nr katalogu 035 NOVUM

HUŚTAWKA WAŻKA nr katalogu 036 NOVUM- na podstawie metalowej

PODWÓJNA HUŚTAWKA nr katalogu 036 NOVUM- z belką metalową

PIASKOWNICA

| Obiekt | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI URZĄDZONEJ PRZY UL. PODKOWIŃSKIEGO W DZIAŁDOWIE |
| --- | --- |
| Temat | Wzory elementów małej architektury | Rys. nr 1 |
| Projektant |  | Data: sierpień 2010r. |

TWISTER + WAHADŁO

STEPER + ORBITREK

WZORY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

ŁAWKA OSLO 001103

KOSZ PARK 003406

| Obiekt | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI URZĄDZONEJ PRZY UL. PODKOWIŃSKIEGO W DZIAŁDOWIE |
| --- | --- |
| Temat | Wzory elementów małej architektury | Rys. nr 2 |
| Projektant |  | Data: sierpień 2010r. |