Zał. Nr 2

ZESTAWIENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

6,74+4,54+1,28+28,23+5,77+7,75+4,35+18,31+30,03+34,41+8,00+6,10+4,16+10,09+9,05+1,80+64,70+

6,10+8,00+10,96+5,95+13,87+22,17+23,75+14,50+66,41+41,90+3,80+19,00+16,00+46,17+21,40+4,20+

33,50 = 603,40 mb

Razem krawężnik: 603,40 mb

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

603,40 mb x 0,04 m3/mb = 21,14 m3

- Rozebranie obrzeża betonowego  6x20cm :

11,05+10,50+29,88+3,40+14,80+5,00+19,18+18,25+1,90+12,35+9,55+5,60+13,10+71,74+11,85+3,22+

25,94+4,50+5,35+57,36+57,35+62,40+4,80+10,60+13,85+7,53+4,03+12,80+5,85+38,25= 553,50 mb

Razem obrzeża: 553,5 mb

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

38,40+47,82+32,71+86,13+196,28+121,20 = 522,90 m2

Razem chodnik: 522,90 m2

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

142,12+133,23+8,90+26,80+256,00+375,18+13,00 = 955,50 m2

Razem chodnik: 955,50 m2

- Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr.8 cm:

Razem chodnik: 108,80 m2

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej  gr.8 cm:

68,40+34,73+14,38+347,35 = 464,90 m2

- Rozebranie podbudowy kruszywa łamanego gr.20 cm:

68,40+34,73+14,38+347,35 = 464,90 m2

- Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków

29,00  szt.

- Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – rozebranie istniejących poręczy łańcuchowych

133,00  mbt.

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinki)

540,00 m2

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej : 6,00 szt.

- zawory sieci gazowej : 6,00 szt.

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 7,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 7,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

570,85 tony