Zał. Nr 5-1

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

strona prawa:

7,00+20,50+7,50+14,00+5,00+5,00+3,50+49,00+7,00+39,00+60,00+12,00 = 229,50 mb

strona lewa:

4,50+18,00+15,50+4,00+10,00+10,00+5,00+5,00+14,00+7,50+15,50+5,50+1,50+3,00+30,00+5,00+1,00+

2,00+12,50+4,00+4,00+13,00+2,50+3,50+3,00+37,50+5,00+2,00+5,00+7,50+5,00+2,50  = 264,00 mb

Razem krawężnik: 229,50+264,00 = 493,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

493,50 mb x 0,06 m3/mb = 29,61 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm zaniżonego (wtopionego) na zatoce parkingowej i autobusowej:

62,00+4,50+19,00+44,50+38,00+39,50+7,50 = 215,00 mb

Razem krawężnik wtopiony: 215,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

215,00 mb x 0,04 m3/mb = 8,30 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

strona prawa:

5,50+10,50+4,00+4,00+6,00 = 30,00 mb

strona lewa:

9,00+5,50+6,00+4,00+4,00 = 28,50 mb

Razem krawężnik: 30,00+28,50 = 58,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

58,50 mb x 0,04 m3/mb = 2,340 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

strona prawa:

18,50+40,50+56,50+117,50+13,00+13,00+59,50+2,00+1,50+1,50+2,00+36,00+4,00+4,00+8,50+56,50+

7,00+2,00+8,00+18,50 = 470,00 mb

strona lewa:

23,50+5,50+3,00+17,00+18,00+18,00+6,00+6,00+30,50+123,00+2,00+5,00+1,00+5,50+4,50+2,00+3,00+

2,00+4,00+4,00+1,50+3,50+26,50  =  315,00 mb

Razem obrzeże: 470,00+315,00 = 785,00 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

Chodnik nowy:

121,50+112,50+263,50+25,50+136,20 = 659,20m2

Chodnik z przełożenia :

372,00m2

Razem podsypka pod chodnik : 659,20 + 372,00 = 1031,20m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

Chodnik nowy:

121,50+112,50+263,50+25,50+136,20 = 659,20m2

Chodnik z przełożenia :

372,00 m2

Razem podsypka pod chodnik : 659,20 + 372,00 = 1031,20m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

38,40 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

strona lewa:

398,50 m2

strona lewa:

570,50 m2

Razem: 398,50 + 570,50 = 969,00 m2

PARKINGI i ZATOKI

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej :

84,50+187,00+37,50 = 309,00 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce autobusowej :

115,00+115,00 = 230,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod ekoparking

84,50+187,00+37,50 = 309,00 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

84,50+187,00+37,50 = 309,00 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu cementowego o Rm = 22 (C20/25) MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22cm pod konstrukcję nawierzchni na zatoce autobusowej :

115,00+115,00 = 230,00 m2

- Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

115,00+115,00 = 230,00 m2

ZJAZDY DO POSESJI

- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego  15x30x100 cm  na ławie betonowej zwykłej:

Krawężnik wtopiony na obramowaniu zjazdów – 165,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

165,00 mb x 0,04 m3/mb = 6,60 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

107,50 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

107,50 m2