Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do przetargu Nr WRP. 341-2/2010 „Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Leśna w Działdowie” .

Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje opracowanie dokumentacji wykonawczych na przebudowę nawierzchni ulic nieutwardzonych na utwardzone w osiedlu mieszkaniowym Leśna w Działdowie w zakresie: ul. Wyczółkowskiego dz. Nr 467; Lentza dz. Nr 487, 486,485, 3595; Fałata dz. Nr 625, 549, 643; Cybisa dz. Nr 541, 540; Boznańskiej dz. Nr 539, 3625; Stwosza (odcinek od ul. Czyżewskiego do ul. Malczewskiego) dz. Nr 3659, 395; Pronaszko dz. Nr 3586, 3615, 3652, 3687; Witkiewicza dz. Nr 3678; Makowskiego dz. Nr 3668; Gierymskiego dz. Nr 3639; Czyżewskiego dz. Nr 3567; Sosnowa dz. Nr 256/3 i Dębowa dz. Nr 258/8. W opracowaniu należy przewidzieć na ul. Stwosza (od ul. Malczewskiego i Czyżewskiego), ul. Czyżewskiego i ul. Pronaszko (na odcinku od ul. Stwosza do ul. Orłowskiego nawierzchnie ulic z betonu asfaltowego, natomiast chodniki i wjazdy z kostki betonowej kolorowej o odpowiednich grubościach 6/8 cm. Przy projektowaniu należy uwzględnić istniejącą system kanalizacji deszczowej, który jest wykonany łącznie z przykanalikami i studzienkami ulicznymi, na których należy zabudować wpusty uliczne stanowiące własność inwestora.

Natomiast pozostałe ulice: Boznańskiej, Gierymskiego, Makowskiego, Pronaszko, Witkiewicza, Wyczółkowskiego, Fałata i Cybisa należy dostosować do prędkości Vp-40 km/h. Kategoria ruchu KR-1. Projektowane ulice proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch jednokierunkowy pojazdów i zapewnić ruch pieszy. W związku z powyższym należy zaprojektować przykrój uliczny  z jezdnią o normatywnej szerokości o dwustronnym daszkowym spadku na zewnątrz i spadku poprzecznym 2,0%, i chodnikami  po obydwu stronach, których szerokości zostaną uzgodnione na roboczo w trakcie wstępnych prac projektowych. Chodniki i wjazdy należy wykonać z kostki betonowej kolorowej i oddzielić obniżonym krawężnikiem betonowy od nawierzchni jezdni. Nawierzchnię należy również zaprojektować z kostki betonowej szarej. Kostkę betonową na całości ulicy należy zaprojektować  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

Odwodnienie należy przewidzieć z zastosowaniem istniejących rurociągów, przykanalików i studzienek ściekowych, na których należy przewidzieć zamontowanie wpustów ulicznych stanowiących własność inwestora. Ulicę Sosnową i Dębową należy zaprojektować jak wyżej z uwzględnieniem ruchu dwukierunkowym pojazdów.

Ul. Lentza należy przewidzieć jako jednokierunkową, zagospodarowanie ulicy do uzgodnienia na etapie uzgodnień wstępnych prac projektowych.

W ulicach Fałata, Cybisa na odcinkach od ul. Malczewskiego do ul. Matejki – Podkowińskiego należy zastosować parametry jw. z wykonaniem jezdni o dwustronnym spadku daszkowym do wewnątrz (tzw. przekrój rzymski) z odwodnieniem wgłębnym z wykorzystaniem istniejących rurociągów i studni rewizyjnych na których należy wymienić pokrywy pełne na rusztowe w celu odbioru wód deszczowych, wyrazie potrzeby istniejący system kanalizacji należy rozbudować do potrzeb.

Powyższe rozwiązanie jest jako wstępne do opracowania szczegółowej koncepcji potrzebnej do opracowania projektów drogowych i stałej organizacji ruchu, którą Projektant przedstawi w terminie do 30 dni od podpisania umowy do akceptacji.

Tereny objęte opracowaniem stanowią własność inwestora, są w pełni uzbrojone. W przypadku kolizji infrastruktury technicznej należy ją rozwiązać w powyższych opracowaniach.

Na każdą ulice należy wykonać odrębne opracowanie.

Wykaz ulic.

| Lp. | Ulica | dł/szer. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Boznańskiej | 200m/8m |
| 2 | Stwosza | 220m/12M |
| 3 | Czyżewskiego | 420m/12m |
| 4 | Dębowa | 160m/10m |
| 5 | Gierymskiego | 120m/8m |
| 6 | Lentza | 400m12m |
| 7 | Makowskiego | 110m/8m |
| 8 | Pronaszko | 450m/8m |
| 9 | Sosnowa | 180m/10m |
| 10 | Witkiewicza | 120m/8m |
| 11 | Wyczółkowskiego | 130m/8m |
| 12 | Fałata | 150m/8m |
| 13 | Cybisa | 140m/8m |

Uwagi:

- Inwestor dysponuje mapami w skali 1:500 w wersji cyfrowej i papierowej pod pogrzeby wykonania wyżej opisanych projektów.

- Inwestor dysponuje makroniwelacja terenu dróg z naniesionym planem sytuacyjnym.

- Projektant jest zobowiązany do przeanalizowania istniejącego systemu kanalizacji deszczowej pod potrzeby wykonania projektów drogowych