Zał. Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do przetargu Nr WRP. 341-1/2010 „Zmiana stałej organizacji ruchu ulicy Polna-Zbożowa i Sienkiewicza”.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic Polna, Zbożowa i Henryka Sienkiewicza (zmiana stałej organizacji ruchu) wraz z przebudową oświetlenia ulicznego od w/w/ skrzyżowania do ul. Krasickiego, oraz dostosowanie istniejącego parkingu do potrzeb w Działdowie, zgodnie z określonymi parametrami technicznymi.

Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje:

- budowa trzech studzienek ściekowych.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 269 mb,

oraz 8 latarni oświetlenia ulicznego, demontaż istniejących latarni szt. 4.

- roboty budowlane w tym wykonanie:

- chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z

wypełnieniem spoin piaskiem – 398,60 m2

-  przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej

gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 620,40 m2

- wykonanie chodnika z mieszanek mineralno asfaltowych – 146,50 m2

- wykonanie parkingu z kostki z odzysku– 129,50 m2

- zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej)gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem–202 m2

- oznakowanie pionowe i poziome.

- wymiany krawężników,

- prace demontażowe.

(szczegółowy zakres prac montażowych i demontażowych są opisane w dokumentacjach projektowych).